## Slide 1
  内核移植基础

## Slide 2
移植的基本工作
Linux设备树
Linux内核启动流程
内核移植基础

## Slide 3
移植的基本工作

## Slide 4
板级移植通常要做以下基本工作：
  选择参考板
  参考板Linux设备驱动工作正常，至少已经驱动基本接口。
  编译测试参考板的Linux内核
  对内核进行裁剪和添加功能
移植后的工作
  $ cd linux-3.14.25-fs4412/
  $ cp .config arch/arm/configs/fs4412_defconfig
  $ make ARCH=arm distclean
  $ cd ../
  $ diff -urN linux-3.14.25/ linux-3.14.25-fs4412/ > patch-linux-3.14.25-fs4412
  $ xz patch-linux-3.14.25-fs4412
移植的基本工作

## Slide 5
Device Tree是一种描述硬件的数据结构，它起源于 OpenFirmware (OF)。Device Tree由一系列被命名的结点（node）和属性（property）组成，而结点本身可包含子结点。所谓属性，其实就是成对出现的name和value。在Device Tree中，可描述的信息包括（原先这些信息大多被hard code到kernel中
  CPU的数量和类别
  内存基地址和大小
  总线和桥
  外设连接
  中断控制器和中断使用情况
  GPIO控制器和GPIO使用情况
  Clock控制器和Clock使用情况
Linux设备树

## Slide 6
DTS（device tree source）
.dts文件是一种ASCII 文本格式的Device Tree描述，此文本格式非常人性化，适合人类的阅读习惯。基本上，在ARM Linux在，一个.dts文件对应一个ARM的machine，一般放置在内核的arch/arm/boot/dts/目录。
如：arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts
由于一个SoC可能对应多个machine（一个SoC可以对应多个产品和电路板），势必这些.dts文件需包含许多共同的部分，Linux内核为了简化，把SoC公用的部分或者多个machine共同的部分一般提炼为.dtsi，类似于C语言的头文件。
如：arch/arm/boot/dts/skeleton.dtsi
Linux设备树

## Slide 7
设备树语法：
.dts和.dtsi文件的基本元素为结点和属性
有一个root结点”\”,，root结点下又可以有一系列子节点如：
/ {
node1 {
child-node1{
};
child-node2{
};
};
node2 {
};
};
Linux设备树

## Slide 8
根节点属性
/ {
model = "Insignal Origen evaluation board based on Exynos4412";
compatible = "insignal,origen4412", "samsung,exynos4412";
#address-cells = <1>
#size-cells = <1>
…
};
model ：表示具体某一个machine
compatible：表示支持的一系列machine，第一个是主要支持machine，后边是兼容的machine，用来表示每个设备的子节点也有这个属性，用来将驱动和设备绑定。
Linux设备树

## Slide 9
子节点属性
firmware@0203F000 {
compatible = "samsung,secure-firmware";
reg = <0x0203F000 0x1000>;
};
compatible：同上用来绑定一个驱动和设备
reg：可寻址设备用来表示编码地址信息，是一个列表
格式：reg = <addr1 len1 [addr2 len2] [addr3 len3]>
addr表示地址起始，len表示范围，这两个字段长度可变如父节点#address-cells=<1>和 #size-cells=<1>，0x0203F0000为地址起始，0x1000为范围，如个父节点#address-cells=<2>和 #size-cells=<0>，0x0203F0000,0x1000都是地址，如果不希望继承父节点则可以在本结点中添加#address-cells和 #size-cells的定义
Linux设备树

## Slide 10
子节点属性
其他属性：
参考Documentation/devicetree/bindings
interrupt-parent
interrupts
clocks
clock-name
还可以根据设备需求自定义属性
设备树与machine_desc的关系
在内核启动过程中设备树中的信息被转换为machine_desc
Linux设备树

## Slide 11
Linux内核启动流程

## Slide 12
Linux内核启动流程
第一个用户空间程序
-配置用户环境和执行服务进程
Kernel
-内核自解压（zImage）
-初始化静态编译进内核的驱动模块 (needed to access the root filesystem)‏
-挂载根文件系统 (needed to access and run userspace programs)‏
-直接执行第一个用户空间程序
Bootloader
-硬件上电后跳到一个固定位置执行相应的代码
-初始化相应的设备 (local storage, network, removable media)‏
-加载内核的代码到内存
-跳到内核代码起始位置执行

## Slide 13
arch/arm/boot/compressed/head.S
start:
……
bl decompress_kernel # 解压内核
……
b __enter_kernel # 进入解压后的内核
arch/arm/boot/compressed/misc.c
void decompress_kernel(……）
{
……
putstr(“Uncompressing Linux...”); # 打印解压信息
……
putstr(" done, booting the kernel.\n");
……
}
Linux内核启动流程

## Slide 14
arch/arm/kernel/head.S
ENTRY(stext)
……
bl __lookup_processor_type # 处理器是否支持
movs r10, r5
beq __error_p # 不支持则打印错误消息
bl __create_page_tables # 创建页表
ldr r13, =__mmap_switched # 在MMU使能后调用
b __enable_mmu # 使能MMU
arch/arm/kernel/head-common.S
__mmap_switched:
b start_kernel # 进入内核的公共入口
Linux内核启动流程

## Slide 15
init/main.c
asmlinkage void __init start_kernel(void)
{
……
setup_arch(&command_line);
/* arch/arm/kernel/setup.c */
mdesc = setup_machine_fdt(__atags_pointer); /* 搜索匹配的机器 */
console_init(); /* 控制台初始化 */
rest_init(); /* 余下的初始化 */
}
Linux内核启动流程

## Slide 16
init/main.c
rest_init(void)
{
kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS | CLONE_SIGHAND);
schedule_preempt_disabled();
/* 抢占禁止的情况下调用cpu_idle */
cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
}
Linux内核启动流程

## Slide 17
init/main.c
kernel_init(void *unused)
{
kernel_init_freeable();
do_basic_setup();
/* 驱动初始化 */
driver_init(); /* drivers/base/init.c */
do_initcalls();
/* 挂载根文件系统 */
populate_rootfs; /* init/initramfs.c, initramfs或initrd的处理 */
prepare_namespace(); /* 如果没有initramfs或initrd，则从其他设备上挂载根文件系统 */
Linux内核启动流程

## Slide 18
if (execute_command) {
ret = run_init_process(execute_command);
if (!ret) return 0;
pr_err(“Failed to execute %s (error %d). Attempting defaults...\n”, …);
}
/* 否则尝试执行下面的init程序 */
if (!try_to_run_init_process("/sbin/init") || !try_to_run_init_process("/etc/init") ||
!try_to_run_init_process("/bin/init") || !try_to_run_init_process("/bin/sh"))
return 0;
/* 所有的尝试都失败，打印错误信息 */
panic("No working init found. Try passing init= option to kernel. "
"See Linux Documentation/init.txt for guidance.");
}
Linux内核启动流程